## Slide 2: 从“能解”到“能用”
BCI 是否能从实验室信号解码，进入长期、低负担和真实的患者生活？

## Slide 3: 可解码：神经活动中是否含有稳定信息？
1. 高通量能否进入真实生活？
2. 模型能否从一个患者迁移到另一个患者？
3. 系统关闭后是否仍留下治疗效应？

## Slide 4: Card 2026：语音 BCI 的居家独立使用
Q：皮层内语音 BCI 能否在无人协助的真实家庭环境中长期运行？
  既往BCI已经实现语言解码为文本呈现，但大部分处于实验室条件下。
  患者能否独立使用，以及长期使用后性能是否稳定
Method
  研究纳入一名 ALS 相关的重度构音障碍、四肢瘫痪患者。
  植入皮层内微电极阵列，覆盖语言相关腹侧前中央回
    transformer 脑到文本解码器，把尝试说话转成键盘输入
    RNN 神经光标解码器，把意图转成鼠标移动

## Slide 5: result
研究人员不在场的家中使用系统近两年，累计超过 3,800 小时
系统共输出约 18.3 万句、196 万词，自由使用平均速度 56 词/分
患者能够在屏幕提示的复制任务中达到超过 99% 的词准确率
但在真实居家使用中，患者自己判断“至少基本正确”的句子占 92%。
语音 BCI 已经出现真实生活证据，但单例成功还不能代表可推广的临床系统。

## Slide 6: Fogg + Wairagkar：规模化与表达力
Fogg 2026（预印本）
6 名皮层内语音 BCI 参与者
多用户 transformer 相对单用户模型 WER 平均下降超过 50%
新用户少于 200 句微调后达到低于 7% WER
Wairagkar 2025
256 个皮层内电极。
直接合成声学特征，而非先转文字。
问句语调 90.5%，词重音 95.7%。